# MobilTelefoni

### Allmänt

| HCS | Hierarcical Cell Structures | Flera implementerade lager av celler. |
| --- | --- | --- |
| C/I >9 dB | Carrier to Interference ratio | C=bärvågseffekt, I=interferenseffekt från granncell. Utan frekvenshopp krävs ca 3 dB högre C/I. Vid frekvenshopp byter bukar och noder plats ett par hundra gånger i sekunden (tidlucka /användare). |
| C/A >-9 dB | Adjacent channel Interference | Hur stark en grannkanalstörning får vara. För grannkanaler som ligger ytterligare en kanal bort (400 kHz) gäller 41 dB dvs C/A2 >-41 dB. |
| GoS | Grade of Service | Andel misslyckade samtal, oftast 1-5 %. |
| Asub= | 1 abonnents antal samtal/timma. | (=antal samtal/timma, (=samtalets medellängd, (=Erlang Vid 1 ( är linjen upptagen 100 % av 1 timma. |
| MRC | Maximum Ratio Combining | Antennsignalerna (vid antenndiversitet) kombineras för bästa resultat. |
| DTX | Discontinious Transmission | En VAD (Voice Activity Detector) detekterar “taltystnad” och stänger av sändningen. |
| DRX | Discontinious Reception | Mobilerna i ett nät indelas i en av nio paging groups och lyssnar bara på paging de tidsintervall den egna gruppen är aktuell. |
| PC | Effektkontroll | Reglerar sändareffekt hos mobilen samt i vissa fall även för BTS:en. |
| MRC + DTX +DRX + PC | Dessa funktioner samt Halfrate talkodare används i GSM för att minska interferensen och/eller öka samtals- och batterikapaciteten. |
| Antenndiversitet | Flera mottagarantenner. Antennavstånd; 20(=6 m för GSM 900. |
| Polarisationsdiversitet | Två olika polariserade antenner 900 mot varandra i samma hölje. |
| Adaptiva antenner | En array av antenner som arbetar med olika fasförskjutning. Kan då riktas in mot mobilen allteftersom den rör sig. |
| FFSK | Fast Frequency Shift Keying | Faskontinuerlig, bredbandssnål modulering. |
| NMT | Signalerar med ramar om 166 bitar | 15 bitar (bitsynk) 11 bitar (ramsynk) 64 bitar info som mha faltningskod kodas till 140 bitar Faltningskoden är felrättande och sänker sannolikheten för bitfel. FM-modulerat tal. Bandbredd; 25 kHz, duplexavstånd; 45MHz. |
| BTS | Base Tranciever System | “Basstationen”. Antalet mobiler en BTS kan serva beror på antalet TRX:er. |
| BSC | Base Station Controller | 1 BSC servar ett antal BTS:er som den övervakar och kontrollerar. Tilldelar och startar upp radiokanaler för BTS och reglerar uteffekten. Fattar handoverbeslut. |
| BSS | Base Station System | BTS + BSC |
| MSC | Mobile Switching Centre | Kopplar upp/ned och övervakar samtal. Kopplar ut samtal från mobil till GSM-nätet och till fasta nätet – PSTN (Public Switched Telephone Network).1 MSC kan serva ett antal BSC:er. |
| GMSC | Gateway MSC | Tar hand om samtal från PSTN om nätet inte kan kommunicera direkt med MSC:n. Tar mha HLR/VLR reda på var i nätet mobilen finns. |
| HLR | Home Location Register | Global databas med info om nätets abonnenter och var på MSC-nivå de befinner sig. Medverkar vid autentiseringen. HLR tatar om vilken VLR abonnenten vandrat till (roaming). 1 HLR per operatör. |
| VLR | Visitor Location Register | Regional databas me mer detaljerad och aktuell info om i vilken LA (Location Area) abonnenten till en MSC befinner sig. VLR innehåller info om alla besökare inom MSC:ns service area. |
| AUC | Authentification Centre | Databas med autenticeringsinformastion om en viss operatörs alla abonnemang. |
| EIR | Equipment Identity Register | Databas med information om ME (Mobile Equipment) via IMEI (International Mobile Equipment Identity). Gemensam med alla opersatörer och placerad på Irland. |
| OMC | Operation & Maintenance Centre | Enhet för övervakning och kontroll av alla andra enheter i nätet. Kopplad till MSC och BSC via X.25-nätverk. Noderna kommunicerar via standardiserade gränssnitt. Speciellt gör A-gränssnittet mellan MSC och BSC (BSS) det möjligt för operatören att använda MSC och BSC från olika tillverkare. |

### Områden – struktur

| PLMN | Public Land Mobile Netork. En operatörs hela mobilnät. I Sverige finns fn tre stycken. |
| --- | --- |
| MSC/VLR Service Area | Delar upp PLMN i flera områden med varsin MSC/VLR. Antalet brukar vara av storleksordningen 10 för en landstäckande operatör. För att routa ett samtal till en mobil måste HLR tillhandahålla information om i vilken MSC/VLR Service Area mobilen befinner sig. |
| LA | Location Area. Varje MSC/VLR är uppdelad i ett antal LA:s. Info om i vilken LA mobilen är lagras i VLR med abonnentdata för alla besökande abonnenter i denna MSC/VLR Service Area. När en mobil rör sig över en LA-gräns meddelas detta med en location update. En LA kan inkludera celler från olika BSC och en BCS:s celler kan tillhöra olika LA. |
| Cell | Servas av en BTS och är det minsta området i ett mobilnät. |

| Samtal utifrån ( | PLMN ( | (HLR) MSC/VLR ( | LA ( | Cell ( | Mobiltelefon (Öhh....hej?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Definierade gränssnitt

| A | Mellan MSC & BSS. Bär all information som är nödvändig för driften av BSSinklusive ett antal celler. |
| --- | --- |
| A-bis | Mellan BSC & BTS. När en operatör delat upp BSS i BSC och ett antal BTS:er. Bär all information för att driva BTS. |
| Um | Mellan MS (Mobile Station) & nätet (BSS eller BTS). Kallas även Radio-interface. |
| B | Mellan MSC och dess associerade VLR. Förmedlar information om en MS när MSC frågar VLR. |
| C | Mellan MSC & HLR används i slutet av ett samtal då betalningsinfo ska lagras i HLR. Gränssnittet används även när en GMSC används för inkommande samtal vid kommunikation med HLR. |
| D | Mellan HLR & VLR då VLR informerar HLR om var mobilen befinner sig. HLR får ett roamingnummer av VLR associerat till mobilen som används vid inkommande samtal. HLR uppmanar ”gamla” VLR:er om att kasta info om mobil som flyttat till ”nytt” VLR. |
| E | Mellan MSC:er för datautbyte vid inter-MSC handover. |
| F | Mellan MSC & EIR då MSC ska kontrollera IMEI. |
| G | Mellan olika VLR:er då MS initierar location update med TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity). Då kan autentiseringstripletter och IMSI (International Mobile Subscriber Identity) skickas till ny VLR. |

#### OMC

(((((GMSC(((((((((((  C ((((((((((((((((HLR((((((AUC

Andra				                                     D

nätverk,	E       		              C

PSTN             		                         B	                  VLR

(((((MSC((((((((((((((((((((( F (((((((EIR

A						 Signaling System no7

BSC          A			               E

MSC

BSC

Um

A-bis    A-bis

BTS              BTS                            Mobil

### Burst-typer

| Normal burst | Sänds i en tidlucka. 8 tidluckor=4,615 ms (217 Hz). Frekvensen ändras mellan varje tidlucka 217 ggr/sek för att minska effekten av den snabba fädningen. Bursten är 577 µs lång och består av 156,25 bitar, det ger bithastigheten (156,25/577 µs = 270 kbps. Varje användare får 270/8=33,8 kbps. 3 (tail) 57 (data) 1 (stealing flag) 26 (training sequence) 1 (stealing flag) 57 (data) 3 (tail) 8,25 (guard period) Tailbits - för att sändaren ska hinna rampa upp och ned i effekt. Databitarna (2*57) - inkluderar bitar för de felrättande koderna. Stealing bits - indikatorer på om bursten används för data eller signalering. Training sequence - ställer in equalisern till att kompensera för flervögsutbredningen. Guard period – för att mobiler i samma cell inte ska interferera under upp- och nedrampning av uteffekten. (Sid. 21, stencil) |
| --- | --- |
| Frequency correction burst | För att mobilen ska kunna ställa in rätt frekvens i förhållande till basstationen. |
| Random access burst | När mobilen ska accessa nätet och få dedikerad trafik- och signaleringssignal. Bursten har en längre training sequence och en guard period på 68,25 bits. Denna guard period tillåter en tidsförskjutning på 252 µs som motsvarar ca 75 km. |
| Synchronization burst | Används innan mobilen har synkroniserat med nätet och för att tilldela en BCC (Base station Colour Code – en av åtta training sequences), NCC (Network Colour Code – identifiering av nätet) samt BSIC (Base Station Identity Code). |
| Dummy burst | Informationslösa burstar som sänds ut av basstationen innan mobilen hunnit synkronisera frekvens och tid med nätet. Basstationerna sänder i alla tidluckor för att mobilerna ska kunna mäta grannbasars signalstyrka och ranka dem. |

### Lite om Tidluckor (Time Slots)

GSM 900 har 2*25 MHz (frekvensband i UL; 890 – 915 MHZ, DL; 935 –960 MHz) tilldelat. En radiobärvåg har en bandbredd på ca 200 kHz. Detta ger 25 MHz/200kHz=124 frekvenskanaler, en kanal går bort.

Tidluckan för sändning ligger 2 tidluckor efter den för mottagning, annars hade man varit tvungen att använda ett duplexfilter i MS pga de stora dynamikskillnaderna, från ca 33 dBm till –110 dBm=143 dB. Förutom förskjutning av tidluckor används Timing Advance – basen beordrar mobilen längst från basen att tidigarelägga sin sändning. Alla mobiler ligger i sync med masten oberoende av avstånd mobil-mast. (Sid 22, stencil)

En bestämd tidlucka och bestämd frekvens bildar tillsammans en fysisk kanal som kan bära flera logiska kanaler.

### De logiska kanalernas riktning

MS        BTS

TCH	TCH	(	UL/DL*	-Traffic Channels

SDCCH	(	UL/DL			-Standalone Dedicated Control Channel

DCCH	SACCH	(	UL/DL	-Dedicated Control Ch. 	–Slow Associated Control Channel

FACCH	(	UL/DL			-Fast Associated Control Channel

RACH	(	UL			-Random Access Channel

CCCH	AGCH	(	DL	-Common Control Channels 	–Access Grant Channel

PCH	(	DL			-Paging Channel

FCCH	(	DL			-Frequency Correction Channel

BCH	SCH	(	DL	-Broadcast Channels 	–Synchronization Channel

BCCH	(	DL			-Broadcast Control Channel

*UL=UpLink, DL=DownLink

### En mobils tillstånd och moder

| GSM | GPRS |
| --- | --- |
| Detached: | Mobilitetstillstånd: |
| Avstängd | IDLE – Varken wait eller transfer |
| Attached: |  |
| Idle Mode – Påslagen kan jämföras med ( | Standby – packet idle mode with RA update |
| Active Mode – MS i konversation kan jämföras med ( | Ready - packet idle mode with cell update |
| Övriga: | Radioresurstillstånd: |
| Roaming – MS snurrar omkring i nätet under Idle Mode | Packet Idle Mode, wait, ej radioresurs. |
| Handover – hit med nallen! | Packet Transfer Mode – sänder/mottar radioresurser |
| Registration – en roamande mubil måste meddela nätet (location update) när den trippar in i ett nytt LA. | (RA=Routing Area som kan vara antingen en del av eller samma som Location Area). |
| Paging – MS blir (hem)sökt av nätet |  |

### Kodning av talblock

Talet delas upp i block om 20 ms = 260 bitar, som i sin tur delas upp i tre klasser. Med block- och faltningskoder resulterar detta i ett talblock om 456 bitar för varje 20 ms av talsampel.

Klass 1a			             Klass 1b			     Klass 2

| 50 bitar Block- och faltningskodad | 132 bitar Faltningskodad | 78 bitar RPE puls- och filterparametrar |
| --- | --- | --- |
| 3 CRC bitar | 4 nollor adderas |  |
| 50 | 3 | 132 | 4 |  |
| Faltningskod r=½ en bit in ger två ut, K=5 fördröjning |  |
| 378 kodade bitar | 78 okodade bitar |

456 bitar

### Signalering

En definierad signalmodell med olika gränssnitt och protokollager:

| Lager 1 | Signalering i Um. Access till fysiska kanaler, uppkoppling av dedikerade fysiska kanaler, kanalkodning, kryptering, cell selection, mätningar, timing advance, transmission power etc. I gränssnitten A och A-bis är Lager 1 protokollen för transportmediet. |
| --- | --- |
| Lager 2 | Datalänklagret. Funktioner som försäkrar att signaleringen sker korrekt mellan noder i GSM-nätet. Protokollet i Um använder LAPDm, (modifierad version av ISDN´s LAPD. I A-bis används LAPD. |
| Lager 3 | Nätverkslagret. Funktioner för att kontrollera procedurerna för kopplingen mellan MS och nätet. Uppdelat i tre sulager: RR, MM och CM. |

### Lite jämförelser

| System | Access metod | Duplex | Frekv. band | Mod. metod | Paket/Krets | Max bitrate | Noder | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM | TDMA | FDD 45 MHz 95 MHz | 890-915 (UL) 935-960 (DL) 1710-1785 (UL) 1805-1880 (DL) | GMSK | Krets | 9.6 (14.4) | OMC, GMSC, MSC, BSC, BTS, MS, EIR, HLR, VLR, AUC | Handover Frekvensplanering |
| HSCSD | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | 57 | ( ¦ ¦ ( | Utnyttjar (max) fyra tidluckor till ett samtal |
| GPRS | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | ( ¦ ¦ ( | GMSK EDGE | Paket/ Krets | 171 (384) | ( ¦ ¦ ( + GGSN (Gateway GPRS Support Node) och SGSN (Serving GPRS Support Node) | Cell update (i stället för handover) |
| UMTS | CDMA | FDD/TDD (190 MHz) | 1920-1980 (UL) 2110-2170 (DL) 2010-2025 (TDD) | QPSK DL BPSK UL | Paket/ Krets | 384 (2000) | Bl a: MSC, BTS, MS, RNC (Radio Network Controler) som ersätter BSC. Transportmetod mellan noderna: ATM (Asynchronous Transfer Mode) som är paketförmedlat. | Kodplanering (Viss frekvensplanering krävs då kanalerna är separerade med 5 MHz.) Effektkontrollen är en mycket viktig och kritisk funktion. Signalstyrkan kan skilja 80 dB (100 milj. ggr) mellan användarna. En MS kan vara uppkopplad till flera basstationer samtidigt – soft handover. |
| DECT | TDMA | TDD (10 ms) | 1880-1900 | GMSK | Krets | 576 (1152) |  | Baserat på OSI´s sju lager. Helt ISDN- kompatibelt. |